## Slide 1: 3DLab Eszközprofil
YXLON FF35 CT

## Slide 2: Történeti áttekintés

## Slide 3: CT működési elve
V.E. Cosslett
W.C. Nixon
Cambridge 1951
“X-ray Shadow Microscope”
Nature 10 (1951) S.24 ff.
Röntgen „árnyék-mikroszkóp”

## Slide 4: A CT felbontása

## Slide 5: Röntgen csövek
Transzmissziós Direkt
Nagyobb nagyítás Nagyobb teljesítmény

## Slide 6: Működési elve

## Slide 7: Focal Spot Size vs. Penetration

## Slide 8: CT (Computed Tomography) vizsgálat
Teljes 3D képalkotást tesz lehetővé
Belső anyaghibák (repedés, porozitás) kimutatása
Geometriai rekonstrukció, méret meghatározás, CAD modell összehasonlítás
Komplex, összeszerelt szerkezetek vizsgálata

## Slide 9: YXLON FF35, jellemzők
Mérhető minta jellemzői:
  Ø 300 mm x 500 mm
  30 kg (15 kg metrológia esetén)
2D és 3D képalkotás
Detektor 249x300 mm / 1792x2176 pixel
7 tengelyes manipulációs rendszer
Klimatizált kamra
Aktív antivibrációs rendszer

## Slide 10: YXLON FF35, jellemzők
Duál röntgencső
TXI (True X-Ray Intensity)
Quick, Quality, Extended, Sector, Helical scan
Metrológia, mérési hiba max 3,5 μm + L/75
Kiértékelés VGStudio Max 3.1 szoftverrel

## Slide 11: Direkt röntgencső (Y.FXT-225.48-4)
Gyorsítófeszültség | 20 – 225 kV
Csőáram (max. feszültségnél) | 3 mA (1,4 mA)
Teljesítmény | 280 W max.
Antikatód anyaga | Volfrám
Részletek kimutathatósága | > 4 μm
Min. fókusz-tárgy távolság | > 6,71 mm

## Slide 12: Transzmissziós cső (Y.FXT-190.61)
Gyorsítófeszültség | 20 – 190 kV
Csőáram max. feszültségnél | 79 μA
Teljesítmény | 15 W max.
Antikatód anyaga | Volfrám
Részletek kimutathatósága | > 0,6 μm (3D)
 | > 0,15 μm (2D)
Min. fókusz-tárgy távolság | > 0,25 mm

## Slide 13: CT a gyakorlatban

## Slide 14: Elérhetőség
Műszerfelelős: n.n
Telefon: 06-20-999-9999
E-mail: ct@ct.hu